## Slide 1: RISCHIO ELETTRICO
Nuovo Studio Associato 626
Norma CEI 64/8

## Slide 2: Rischio elettrico:
È il più diffuso
È il meno percepito

## Slide 3
Corrente nel corpo umano
attività biologicaattività elettrica
+ elettricità

## Slide 4
Effetti: tetanizzazione
Contrazioni ripetute
Tetano fuso

## Slide 5
Effetti: arresto respiratorio
Contrazione muscoli respiratori
Effetto secondario della tetanizzazione

## Slide 6
Effetti: fibrillazione ventricolare
Impulsi nervosi (o correnti elettriche)
Zona di recupero

## Slide 7
Effetti: ustioni
Effetto Joule
Effetto pelle

## Slide 8
Dipende inoltre dal percorso e dalla persona
Pericolosità della corrente

## Slide 9: Contatti elettrici

## Slide 10: Contatti diretti
la protezione contro i contatti diretti si ottiene mediante
Isolamento delle parti attive;
Protezione mediante involucri o barriere (Es: IP 42)

## Slide 11: Isolante
le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso solo mediante DISTRUZIONE.

## Slide 12: Contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti ha l’obbiettivo di tutelare le persone in caso di guasto dell’isolamento delle parti attive

## Slide 13: Interruttore differenziale….

## Slide 14: …e le correnti di dispersione

## Slide 15: Funziona?
Gli interruttori differenziali hanno il difetto che quando non funzionano più non avvisano; un controllo banale:
Se provando l’interruttore differenziale si constata che non funziona più cosa fare se il differenziale alimenta …………..

## Slide 16
apparecchi di illuminazione a soffitto ..................................
apparecchi a doppio isolamento ..................................
apparecchi con involucro completamente in materiale isolante (es. VDT) ..................................
prese elettriche ..................................
apparecchi elettrici con carcassa in metallo ..................................

## Slide 17: Interruttore magnetotermico

## Slide 18
Ogni circuito elettrico è da considerare in tensione fino a prova contraria

## Slide 19: Prese e spine
<1500 W
max 10 A
> 1500 W
max16 A
> 1500 W
Max 16 A

## Slide 20
Se una spina non entra in una presa, non tentare collegamenti di fortuna o forzati

## Slide 21
Controllare che non vi siano cavi, spine, prese, interruttori ecc. lesionati, con parti conduttrici non protette

## Slide 22
Non eseguire riparazioni di fortuna
Vietato usare il nastro isolante !!

## Slide 23
non togliere la spina dalla presa tirandola per il cavo

## Slide 24
Non utilizzare fornelli, stufe elettriche e qualunque altro dispositivo elettrico con RESISTENZA IN VISTA

## Slide 25
Non toccare apparecchi elettrici con le mani bagnate

## Slide 26
Evitare che i cavi siano posti in maniera disordinata

## Slide 27
Non sovraccaricare una circuiti elettrici, usando multiprese e ciabatte con collegamenti a cascata

## Slide 28
Evitare che i cavi siano posti in zone di passaggio o calpestabili
Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l’uso; non devono comunque essere di ostacolo al passaggio.

## Slide 29
Non lasciare portalampade privi di lampadina

## Slide 30
E se qualcuno è rimasto fulminato…

## Slide 31: Regolamento per la sicurezza
Ogni dipendente é tenuto a:
verificare l’integrità delle apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo; in particolare controllare l’integrità delle spine, dei conduttori di allacciamento, dei dispositivi o involucri di protezione,
segnalare al proprio superiore ogni malfunzionamento o condizioni di rischio (isolante deteriorato, componenti danneggiati, surriscaldamenti, ….).
Non lasciare incustodite apparecchiature elettriche di tipo mobile o portatile collegate all’impianto elettrico.

## Slide 32
es: sostituzione di una lampadina fulminata
1) SCOMPOSIZIONE DEL LAVORO IN FASI OPERATIVE
2) INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
3) VALUTAZIONE DEI RISCHI
4) INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PREPARAZIONE ESECUTIVA DI LAVORI COMPLESSI

## Slide 33
FASI OPERATIVE | RISCHI | VAL. RISCHI | VAL. RISCHI | VALUTAZIONE | MISURE DI | D. P. I.
 |  | P | G | COMPLES SIVA | PREVEN ZIONE | DA UTILIZZARE