## Slide 1: SCALE PORTATILI
Modalità di corretto uso e manutenzione

## Slide 3: Per garantire la sicurezza nel loro utilizzo è possibile:
Intervenire in fase progettuale
Intervenire sulle modalità di utilizzo (libretto di istruzioni)

## Slide 4: Controlli a vista prima dell’utilizzo:
la presenza ed efficienza dei dispositivi antisdrucciolevoli di appoggio posti all'estremità inferiore dei montanti;
Che le cerniere di unione delle scale doppie siano integre ed efficienti;
che i pioli e/o gradini siano saldamente fissati ai montanti e non presentino deformazioni, e/o fessurazioni (solo su scale in legno);
sulle scale doppie che il dispositivo di trattenuta dei montanti contro l’apertura (catenelle, corde, ecc) siano integri.
Non siano presenti riparazioni di fortuna
Non utilizzare la scala
Se non è integra!!

## Slide 5
Comprende le 2 precedenti
SCALE PORTATILI
APPOGGIO
DOPPIA
TRASFORMABILE
Autostabile (su terreno)
Su terreno e superficie verticale

## Slide 6: Il libretto di istruzioni….
Le scale portatili costruite secondo la norma UNI EN 131 devono essere accompagnate da un foglio o da un libretto di istruzioni nel quale viene specificato:
le indicazioni utili per un corretto impiego;
le istruzioni per la manutenzione e la conservazione;
gli estremi dei certificati delle prove previste;
una dichiarazione di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte prima e seconda.

## Slide 7: ………ed il marchio
Tutte le scale rispondenti alla norma UNI EN 131 devono essere marcate con “EN 131”. Il marchio deve essere indelebile e contenere le seguenti informazioni:
nome del fabbricante e/o del fornitore
tipo di scala
anno e mese di fabbricazione e/o numero di serie
angolo di inclinazione della scala qualora non sia evidente a causa del modo in cui sono
state fabbricate o concepite
il carico massimo ammissibile

## Slide 8: IL TRASPORTO

## Slide 10
IL POSIZIONAMENTO
Non utilizzare le scale come passerelle/impalcature
Assicurarsi che non siano possibili scivolamenti (anche chiedendo aiuto ad un’altra persona)
Verificare anche i dispositivi anti-sdruciolevoli posti agli estremi superiori (se presenti)

## Slide 12
SALITA, UTILIZZO, DISCESA
Viso rivolto verso la scala
Tenersi con entrambe le mani (regola dei 3 appoggi)
Evitare le scarpe con i tacchi
Non trasportare oggetti lungo la scala (facendosi aiutare da terra, utilizzando una borsa, posizionandoli preventivamente, …)
La scala deve essere utilizzata da una persona per volta (anche se doppia a gradini)
Non lasciare cadere oggetti dall’alto (o lanciarli dal basso)
Scendere sempre prima dalla scala prima di compiere qualsiasi spostamento laterale

## Slide 13: SCALE AD APPOGGIO
Sul mercato sono reperibili differenti tipologie di scale in appoggio: è importante scegliere il tipo di scala idonea in relazione all’attività che deve essere svolta.
Queste scale possono essere ad uno più tronchi
È importante non raggiungere mai gli ultimi 3 gradini

## Slide 14
Corretta inclinazione

## Slide 15
non utilizzare una scala troppo alta per un lavoro troppo in basso;
non utilizzare una scala troppo bassa per un lavoro toppo in alto.

## Slide 17: SCALE DOPPIE
La scala doppia più sicura è quella a gradini con piattaforma di stazionamento e dispositivo d’appiglio (1.guardiacorpo).
Le scale doppie a pioli, accessibili da ambedue le parti, sono sprovviste di una piattaforma di stazionamento e di un dispositivo d’appiglio (guardiacorpo), queste scale devono essere scelte di un’altezza tale da evitare di dover salire sugli ultimi tre pioli. Questi tre pioli garantiscono la stabilità della posizione di lavoro.

## Slide 20: USO SCORRETTO….

## Slide 21: USO SCORRETTO….

## Slide 22
SCALE TRASFORMABILI

## Slide 23: MANUTENZIONE
Effettuare le revisioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante, prestando particolare attenzione a:
- controllo della presenza degli zoccoli antiscivolo e della loro integrità;
- controllo dell’integrità dei componenti della scala: montanti, pioli, ecc.;
- controllo degli accoppiamenti tra i vari componenti costituenti la scala.
Laddove la tipologia della scala lo consente, in relazione alle specifiche del fabbricante, eventuali possibili riparazioni devono essere effettuate dal fabbricante o da persona da lui autorizzata.